Туалет Thetford Cassette					                         C 402

Характеристики Thetford Cassette

С 402:	Модель с встроенным бачком для воды. Потоком воды управляет 12-ти вольтовый электрический насос.

С 403:	Модель, которая для смыва использует воду из внешней системы водоснабжения. Потоком воды управляет 12 вольтовый электрический клапан и реле.

	Thetford Cassette - это полупортативная интегрированная туалетная система для домов, домов на колесах и домов-прицепов. Модели производятся как левосторонней, так и правосторонней версиях, в зависимости от того, с какой стороны кассета (емкость для отходов) должна вставляться и выниматься.

	Покупая туалет Thetford Cassette, вы можете быть уверены, что купили высококачественную продукцию фирмы Thetford. Дизайн Thetford Cassette функционален и объединен современными скульптурными стилями с домашними чертами, что делает его совместимыми с декором ванной комнаты домиков. Этот туалет является неотъемлемой частью ванной комнаты передвижного домика.

	Для придания ему большей прочности биотуалет Cassette создан из высокопрочного пластика, который к тому же придает ему блеск и простоту во время поддержания чистоты. Туалет состоит из двух секций, постоянно установленной туалетной системы и вынимающегося контейнера, содержащего отходы.

	Уникальная емкость для хранения отходов (кассета) расположена под туалетом и вынимается для опорожнения с внешней стороны через специальную дверцу. Кассета (в которую собираются отходы, находится внутри биотуалета) оснащена колесами и выдвигающейся ручкой для удобства перемещения к месту слива отходов (превращенных расщепителем, добавляемым в кассету, в однородную массу, благодаря чему они упрощенно удаляются из кассеты и кассета моется путем простого ополаскивания водой). Кассета оснащена поворачивающимся патрубком для слива, клапаном выпуска воздуха (для предотвращения разбрызгивания при сливе отходов).

- Thetford Cassette - это уникальное решение ваших санитарных проблем в передвижных домиках.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Минимально требуемые размеры для установки должны составлять: 670 мм в ширину; 270 мм в глубину; 800 мм в высоту. Снизу внешней передней стороны необходимо место для передней панели, создающее свободное пространство под туалетом 85 на 70 мм для трубы (рис. 1). .

2. Если ванная комната расположена у задней стены домика, то расстояние от отверстия, через которое извлекается кассета, до края домика должно быть, по крайней мере, 20 мм, что необходимо для установки рамки для дверцы. Примите во внимание зазор с внешней стороны. Тот же минимальный зазор должен быть оставлен до дуги колеса (рис. 3-4).

З. Для установки туалета необходима задняя вертикальная поверхность.

Внимание: Убедитесь, что у Вас достаточно места позади того места в стене, которое Вы собираетесь выпилить для установки туалета (рис. 5).

Обратитесь к распространителю домов-прицепов, чтобы избежать повреждения важных частей при выпиливании дверцы в стене.

4. Деревянная рамка или 4 алюминиевые полосы шириной З мм должны быть вставлены в стену вокруг выпиленной дверцы для закрепления шурупов (рис. 6). Для дополнительной жесткости используйте клей.

5. Thetford рекомендует, чтобы петля дверцы располагались со стороны направления движения.

6. Модель С 402 имеет электрический насос, которому необходимо максимально З ампера (12V). Следовательно, постоянный ток напряжением двенадцать вольт должен быть подведен либо прямо (через батарейки), либо через трансформатор (5 ампер минимум).

7. Модель С 403 подсоединяется к внешней системе водоснабжения. Для работы электрического клапана и реле должен быть подведен постоянный ток напряжением двенадцать вольт либо прямо, либо через трансформатор. Для спуска на входе должны удовлетворяться следующие требования:

- Давление минимум 0,5 бар.

- Минимальный ток воды 6 литров в минуту.

Полезные советы

 Чтобы облегчить установку биотуалета в комплект включены шаблоны для разметки деталей.

 Инструкции по установке должны выполняться по порядку.

 Потребуются следующие инструменты:

* дрель (эл.) и сверла З и 8 мм

* электрическая ножовка

* отвертка Philips № 2

* линейка

* карандаш (фломастер)

* предохранительные очки

* содержащий бутил водонепроницаемый герметик.

Вырезанный кусок задней стены должен быть использован в качестве дверной панели, поэтому не режьте и не сверлите никаких других отверстий кроме указанных в инструкции.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Туалет должен быть установлен к задней вертикальной поверхности.

1. Выньте туалет и установочные кронштейны из коробки.

2. Выньте из чаши туалета пластиковые пакеты с деталями. Среди них должна быть

«Инструкция по эксплуатации», крышечка и кронштейн для туалетной бумаги.

З. Для ознакомления с наименованиями деталей прочтите «Инструкция по эксплуатации». Снимите емкость-кассету, нажав вниз защелку (Смотри Рисунок №2).

4. Выньте все незакрепленные детали из отделения для туалетной жидкости.

5. Поставьте туалет в выбранное место у задней стены и поднимите крышку, чтобы проверить вертикальный зазор. Если необходимо установить новую вертикальную стенку, поставьте вспомогательные метки положения туалета на задней стенке. Временно установите вертикальную стенку на ее место. Проверьте, вертикально ли она установлена и параллельна ли задней стене домика. Уберите туалет.

6. Установите шаблон № 1 в угол задней стенки домика внешней стенки домика и поверхности, на которой туалет будет установлен. Если у вас есть ковер, примите во внимание его сжатие. (Смотри Рисунок №7).

7. Просверлите изнутри два отверстия диаметром З мм через заднюю стенку домика. Расположение отверстий указано на шаблоне № 1. Уберите шаблон.

8. Установите шаблон №2 снаружи, используя два шурупа и просверленные отверстия. Внешние границы шаблона № 2 предназначены для проверки 20 мм ширины (расстояние от выреза - экструзия и, или арки колеса до вырезанного отверстия). (Смотри Рисунок №8)

9. Замените шаблон № 2 шаблоном № З и проведите карандашом линию вокруг шаблона З для обозначения дверцы. (Смотри Рисунок №9)

10. Снимите шаблон №З и наложите предохранительную ленту для защиты от возможных царапин на конец и по внешней границы линии выреза (нижняя часть), вставьте электрическую ножовку.

11. Сделайте электрической ножовкой отверстие. Убедитесь, что режете перпендикулярно внешней стене. (Смотри Рисунок №10)

12. Подготовьте четыре деревянные планки, которые необходимо вставить в внешнюю стену в качестве усиления для закрепления внешней рамки.

13. Для жесткости планки должны быть приклеены. (Смотри диаграмму №11)

Приложите к задней стенке и закрепите в данном положении. Стена должна стоять на расстоянии между 16 и 40 мм перед отверстием.

14. Выровняйте вырезанную часть (из дверного проема) по шаблону 4А или 4В (Убедитесь, что используете необходимые шаблоны). Убедитесь, что линии отделки совпадают со стеной. (Смотри Рисунок  №12)

15. Заполните дверные пазы герметиком. (Смотри Рисунок №13) и затем вставьте внутреннюю часть (полотно) двери в рамку.

16. Заполните пазы рамки, которую необходимо вставить в вырез, герметиком (Рисунок №14), расположите собранную дверцу напротив внешней стены домика и закрепите дверь девятью металлическими шурупами (4.2х12.5 мм).

17. В случае использования кронштейнов установите кронштейн к задней стене, используя шурупы (Смотри Рисунок №16)

18. Перед установкой туалета необходимо произвести электрическое подключение.

С-402	Красный провод - положительный

Черный провод - отрицательный

Если туалет подключается к водонапорной системе:

С-403	Красный провод - положительный

Черный провод - отрицательный (Схема 1А)

Фиолетовый провод - подсоединения не требуется.

Серый провод - подсоединения не требуется.

Если туалет подключается к системе, не находящейся под давлением:

Красный провод - положительный

Черный провод - отрицательный (Схема 1В)

Фиолетовый провод - положительный ввод (12 В постоянного тока) - подсоедините к источнику энергии (положительному)

Серый провод - положительный вывод - подсоедините к положительной стороне насоса.

Примечание: соедините минус насоса с общим минусом источника питания.

19. Установите туалет у задней стены и отверстия для дверцы. (Смотри Рисунок №17)

20. Перед установкой туалет С-403 должен быть подсоединен к системе водоснабжения. Подсоедините водяной шланг кассеты (внутренний диаметр 3\8 дюйма = 10 мм) к водяному шлангу источника воды с помощью адаптера. Закрепите шланги к адаптеру с помощью скоб. (Смотри Рисунок №18).

21. Расположите туалет на установочные кронштейны у задней стенки. (Смотри Рисунок №19)

22. Притяните туалет (снаружи, через дверное отверстие) к задней стенке, ухватившись за «карманы» в основании туалета. Закрепите заднюю панель туалета к задней стене ванной комнаты четырьмя шурупами (4х30 мм).

23. При необходимости установите предохранительную полоску. (Смотри Рисунок №20).

24. Добавьте полосу прозрачной герметичной мастики снаружи между дверью и туалетом. (Смотри Рисунок №21).

Теперь туалет установлен.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Откройте дверцу и откиньте наружу воронку для воды, отверните пробку (См Рис №1).

2. Добавьте необходимое количество Aqua Rinse через воронку для воды, что позволит облегчить спуск и способствует поддержанию туалета в чистоте. Затем, используя шланг или канистру заполните бачок чистой водой пока уровень воды не достигнет горловины. Вместимость бачка составляет 15 литров (См Рис №3-4).

3. Закройте пробку. Поверните воронку для воды до тех пор, пока она не коснется бачка (См Рис №5).

4. Выньте емкость для отходов потянув на себя. Когда емкость вынимается до упора, наклоните ее немного вниз и выньте (См Рис  №6-7).

5. Поставьте емкость вертикально и направьте трубу для слива вверх (См Рис №8).

6. Снимите мерную крышку с трубы для слива (См Рис №9) и добавьте необходимое количество туалетной жидкости Thetford (расщепитель отходов) в мерную крышку, добавьте приблизительно 1,5-2 литра воды через трубу, чтобы покрыть дно емкости. Вставьте колпачок обратно на трубу.

Примечание: Колпачок для трубы имеет мерные деления для упрощения дозировки расщепителя.

Внимание: Никогда не добавляйте туалетную жидкость через заслонку клапана или чашу туалета.

8. Вставьте емкость для отходов через дверцу (См Рис №10). Убедитесь, что защелка, удерживает емкость.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Смыв

9. Налейте воду в чашу унитаза, кратковременно нажав кнопку слива воды.

10. Для осуществления спуска после использования поверните ручку заслонки клапана против часовой стрелки и несколько секунд нажимайте кнопку слива воды. В результате вы получите наиболее эффективное использование воды и максимальную чистоту унитаза. После спуска поверните ручку заслонки клапана по часовой стрелке, чтобы её закрыть. Туалет также может быть использован при открытой заслонке клапана, что позволяет отходам попадать прямо в соответствующую емкость.

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ ИЗ ЁМКОСТИ

Вместимость емкости для отходов составляет 19,3 литров, емкость должна быть опорожнена, когда индикатор из зеленой позиции полностью перейдет в красную зону. Индикатор не начнет движение от зеленого к красному, пока емкость не заполнится на 3\4.

Внимание: Не допускайте переполнения емкости для отходов. При изъятии емкости убедитесь, что заслонка клапана закрыта.

11. Откройте дверцу с наружной стороны домики и выньте емкость с нажатием защелки  (См Рис №14).

12. Поставьте емкость вертикально. Переместите емкость с отходами (для удобства перемещения она оснащена колесами и выдвигающейся ручкой) к месту слива отходов. (См Рис №16-17).

13. Направьте трубу для слива вверх (См Рис №8) Снимите колпачок. (См Рис №9) Возьмитесь за верхнюю, ближайшую к трубе для слива ручку. Положите другую руку на заднюю рукоятку таким образом, чтобы при опорожнении можно было нажать большим пальцем кнопку впуска воздуха, что позволяет равномерно выливать отходы, не разбрызгивая их. Затем опорожните, емкость (См Рис №14).

Ополосните емкость и заслонку клапана водой.

Примечание: Нажимайте кнопку открытия воздушного клапана только тогда, когда труба для слива направлена вниз.

14. Если это необходимо снова подготовьте туалет к использованию (См п/п 1-6). Вставьте емкость для отходов в туалет и закройте дверцу.

ЧИСТКА И УХОД

Thetford Cassette: Туалет необходимо регулярно чистить. Используйте мягкое мыло или моющую жидкость для чистки чаши, сиденья, крышки, а также наружных поверхностей туалета. Если туалет планируется не использовать в течение длительного периода времени, оставьте открытым колпачок трубы для слива и заслонку клапана, чтобы емкость для отходов могла высохнуть. Никогда не используйте для чистки туалета моющие средства, содержащие хлор, растворитель или другие агрессивные компоненты.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ & ХРАНЕНИЕ

Thetford Cassette легко подготавливается к хранению зимой или к использованию при холодной погоде.

15. Освободите емкость для воды с помощью дренажной трубы. Направьте дренажную трубу наружу через дверной проем. Выньте затычку и слейте воду из емкости. Слейте воду несколько раз, нажав на ручку слива для удаления воды из сочленений насоса.

Примечание: Необходимо, чтобы емкость для отходов находилась в туалете. Затем удалите отходы из емкости (См п/п 11-13).

17. Очистите воронку для воды, вынув ее из емкости. Снимите небольшой колпачок для воды на дне и позвольте воде вылиться. Примечание: не закрывайте колпачок, это поможет содержать воронку в сухости.

Использование в холодную погоду

Туалет может быть использован в холодную погоду при условии, что домик отапливается. Если домик не отапливается в течение срока большего, чем день (или ночь) подготовьте туалет к зимнему хранению (16+17).

ГАРАНТИЯ

1. На Thetford Cassette С-402 первоначальному покупателю предоставляется гарантия сроком на один год со дня покупки.

2. Гарантия покрывает замену частей, необходимость которой возникает из-за дефектов деталей или сборки или неспособности туалета выполнять свои функции.

3. В случае обнаружения дефекта, обращайтесь к первичному дилеру или в центр сервисного обслуживания Thetford с доказательством совершения покупки.

4. Дефекты, которые по нашему мнению возникли из-за неправильного использования, небрежности или случайности не покрываются гарантией. Кроме того, гарантия не имеет силы, если наша продукция была неправильно установлена или использована или если были использованы какие-либо химические вещества кроме рекомендуемых или если продукция изменена либо отремонтирована неквалифицированным персоналом или если был поврежден или удален серийный номер.

5. В случае, если первоначальный покупатель желает вернуть нам детали, которые он считает дефектными, детали должны быть посланы с предоплатой. Если мы найдем, что детали действительно являются дефектными и покрываются гарантией, они будут починены и возвращены. Если гарантия не действительна или срок ее действия истек, будет взиматься номинальная плата. Любые транспортные расходы производятся за счет владельца.

6. Любые посылаемые детали должны быть очищены, чтобы быть подвержены осмотру и починке.

7. Никакой другой гарантии не предоставляется и никакой представитель не уполномочен давать гарантию иную, чем содержится здесь.