# Общество с ограниченной ответственностью

# «Экосервис-Трейд»

МОБИЛЬНАЯ

ДУШЕВАЯ  КАБИНА

ПАСПОРТ

ЭКОС 004000000 ПС

г. Москва

Перед началом эксплуатации душевой кабины внимательно изучите настоящий паспорт, в котором содержатся указания по установке, использованию и обслуживанию.

- Описание изделия

Мобильная душевая кабина (далее по тексту МДК), предназначена для установки на пляжах, производственных и строительных площадках, складах, спортивных сооружениях, площадках используемых для проведения массовых многодневных мероприятий и т.д.

МДК  функционирует при наличии централизованного энергоснабжения,  водоснабжения и канализации, при этом используется необходимое санитарное, гигиеническое и технологическое оборудование.

Основные детали МДК выполнены из прочного и долговечного полиэтилена.

Корпус собран из формованных панелей с помощью самозатягивающихся заклепок и установлен на прочное деревянное основание.

Корпус  МДК по желанию заказчика может быть  выполнен голубого, зеленого, черного, красного цвета.

Крыша изготавливается из материала белого цвета и  обеспечивает  достаточное освещение внутри  кабины в светлое время суток.

В двери предусмотрена задвижка, закрывающаяся с внутренней стороны. С наружной стороны двери расположено индикаторное окошко, в котором  при закрытом положении задвижки виден красный фон, при открытом – зеленый. Для обеспечения закрывания двери предусмотрена специальная пружина.

Внешний вид изделия и размещение оборудования представлены на рис.№1.

- Основные технические данные

Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице №1.

Величины отклонения основных параметров питающей электрической сети не должны превышать 10% от приведенных в таблице номинальных значений.

Таблица №1.

| № п/п | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Габаритные размеры, не более, мм - высота - ширина - длина Масса, кг, не более Номинальное напряжение, В Номинальная частота, Гц Максимальная потребляемая мощность, КВт Расход воды на входе, не менее, л/мин Рабочая температура окружающей среды, 0С | 2260 1090 1200 100 220 50 5,2 1,5 +5°С ÷ +40°С |

- Комплектация.

МДК выпускается в комплектации Стандарт, Дачная, Дачная эконом.

Номенклатура поставки   для различных комплектаций представлена в Таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Стандарт | Дачная | Дачная эконом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | + | + | + |
| 2 | Стены | + | + | + |
| 3 | Дверной блок | + | + | + |
| 4 | Крючок | + | + | + |
| 5 | Поддон пластиковый | + | + | + |
| 6 | Шторка | + | + | + |
| 7 | Проточный водонагреватель | + | - | - |
| 8 | Бак с подогревом (V 150 л.) | - | + | + |
| 9 | Освещение | Доп.опция | Доп.опция | Доп.опция |

- Указания по безопасности.

К эксплуатации МДК допускаются лица, изучившие настоящий Паспорт и инструкцию по эксплуатации предприятия –изготовителя  проточного водонагревателя.

Во избежание деформации конструкции и возгорания  не следует устанавливать МДК вблизи открытого огня, источников сильного теплового излучения

При установке МДК отклонение от вертикали не должно быть более 5 градусов.

Запрещается очистка пластмассовых деталей растворителями на основе ацетона, метиленхлоридов.

Не рекомендуется применять не сертифицированные, ядовитые и вредные растворы для дезинфекции и мойки.

  - Подключение электрооборудования проводится только квалифицированным электриком.

  - Запрещается эксплуатация изделий при неисправности электрооборудования, отсутствии заземления и устройства защитного отключения (УЗО), а также при  попадании воды на элементы электрооборудования.

- Установка и эксплуатация.

5.1. Подготовить ровную площадку размером  1500 х 1500 мм. Кабину можно устанавливать на грунт, бетон, гравий, песок.

5.2. Обеспечить возможность присоединения гибкой сливной трубы (внутренний диаметр 40 мм) от сливного отверстия до канализационного коллектора или бака-сборника. Сливная труба должна иметь уклон для стока не менее 10 градусов.

Присоединить гибкую сливную трубу к сливному патрубку установленному на  пластиковый  поддон. Стяжной хомут в комплект поставки не входит.

5.3.  Для «МДК- Стандарт» подключить  магистраль холодной воды с давлением не менее 0,2 Атм, а для «МДК-Дачная» и «МДК-Дачная эконом необходимо заполнить верхний бак чистой водой до  отметки максимального наполнения.

5.4 Для «МДК- Стандарт» проверить целостность и надежность крепления корпусных деталей электрооборудования и монтажных проводов. Подключить изделие к входной сети энергоснабжения через штатный входной разъем с применением 3-х жильного кабеля с сечением каждого провода не менее 4 мм2. Проверить наличие заземления.  Схема подключения приведена на рис. №2.

Включить автоматический выключатель и УЗО.  Проверить работоспособность УЗО  с помощью кнопки «Тест» - при нажатии должно произойти отключение питания. Повторно включить УЗО.

Установить пластиковую шторку в положение при котором элементы электрооборудования защищены от попадания воды.

5.5 Для «МДК- Стандарт» открыть входные вентили холодной и горячей воды. Проверить работоспособность и герметичность сантехнического  оборудования. При необходимости устранить подтекания стандартными методами профилактики сантехнического оборудования.

5.6 Для «МДК- Стандарт» включить проточный водонагреватель и проверить его работоспособность. При эксплуатации водонагревателя строго следовать указаниям Инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя (Прилагается).

5.7 Подключение освещения возможно для всех модификаций МДК. Технические характеристики и схема подключения осветительных приборов согласовываются с Заказчиком дополнительно.

5.8. При загрязнении кабину необходимо мыть мягкой щеткой или губкой с применением растворов стандартных моющих и  дезинфицирующих средств.

Внимание! Не применяйте абразивные моющие средства и органические растворители.

- Гарантийные обязательства.

6.1 Предприятие  - изготовитель гарантирует соответствие МДК требованиям технических условий.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи, при наличии в гарантийном талоне штампа организации продавца,  при условии соблюдения покупателем правил транспортирования и эксплуатации.

6.3. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства  изделия. Информация о некоторых изменениях может не вноситься в Паспорт.

- Сервисная служба.

Гарантийный ремонт, текущий ремонт, приобретение запасных частей можно произвести по следующим адресам: ООО «Экосервис-Трейд», 109652, г. Москва, ул. Перерва, д. 4, стр. 2

Тел: +7 (495) 775-00-33

_______________________________________________________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже:

Изделие: Мобильная душевая кабина

### Комплектация:_____________________________

№ изделия:________________________________

Дата покупки:_______________________________

Подпись продавца:___________________________

Штамп продавца:

Изделие проверено в присутствии покупателя

Подпись покупателя:__________________________